## Slide 1: Iot mit Esp32 und Esp-Idf
Verwendung der Basisbibliotheken von Espressif
PlatformIO auf Basis Esp-Idf
Aktuellste Entwicklungen
Hoffnung auf stabile und fehlerarme Bibliotheken

## Slide 2: Abhängigkeiten
Logger hat keine Abhängigkeiten
EspAp
  Logger
HttpServer
  EspStation oder EspAp als IP-Basis
EspConfig
  HttpServer zum Setzen der Config-Values
ESP32 als Station
  EspConfig für ssid/password

## Slide 3: LoggerTest
Weitere Libraries: LoggerTarget, SerialLoggerTarget
SerialLoggerTarget erhöht je Durchlauf seinen LogLevel
Loggertest gibt für jeden LogLevel eine Meldung aus
Ausgabe: Level, Sekunde, LogNumber, Tag, Message

## Slide 4: EspApTest
Esp eröffnet AP unter SSID ESP_xxx
  xxx ist die Macadresse
  IP-Adresse 192.168.10.1
  Ping testet die Erreichbarkeit

## Slide 5: ApHttpServerTest
Testen einzelner Routen
  Echo
  Konfiguration setzen
    SSID/Password

## Slide 6: Echo-Route testen
Ohne Querystringparameter:
  http://192.168.10.1/echo

## Slide 7: Echo-Route testen mit QueryStringParameter
Mit Querystringparameter:
  http://192.168.10.1/echo?Hello

## Slide 8: EspConfig
Esp wartet als AP unter 192.168.0.10 auf WiFi-Konfiguration
Einige Settings sind vorgegeben und leer
  Bei Bedarf über /clearconfig rücksetzen

## Slide 9: Wifi-Config setzen
Esp als AP starten
Mit AP verbinden
Route /setconfig aufrufen
  http://192.168.10.1/setconfig?ssid=xxxx&password=yyyy
Esp RESET
  Config kontrollieren, ob SSID eingetragen ist
Esp als Station starten

## Slide 10: EspStationTest
Über EspConfigTest wurde ssid/password in den NVS geschrieben

## Slide 11: Routen testen
/getconfig