## Slide 2: ESP32 - Partitions
Der Flashspeicher (4MB) kann nach eigenen Bedürfnissen partitioniert werden
  Die BLE-Library ist z.B. ein großer Brocken, dass der normale Programmspeicher (1 MB) nicht mehr ausreicht
Partitionen
  NVS (Non-Volatile-Storage)
  Data
  app mit oder ohne OTA (verdoppelt Verbrauch)

## Slide 3: Nicht flüchtiger Speicher
Übersteht Reset
Wir verwenden Config  SPIFFS

## Slide 4: Beispiel MiFlora mit BLE
Geht sich in einem MB nicht mehr aus
Speicheraufteilung
  Programmspeicher fast 2MB (*2 wegen OTA)
  SPIFFS, EEPROM und NVS reduziert

## Slide 5: Konfiguration in PlatformIO

## Slide 6: Definition der Memory-Map
Datei im Projektverzeichnis
Ergebnis