## Slide 1: PIN-Belegung
Zwei analoge Ausgänge
  Temperatur  Kompensation
  ph-Wert  ADC  Spannungsteiler

## Slide 2: Kalibrierung mit verschiedenen Flüssigkeiten
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/96653/ph-4502c-ph-sensor-calibration-and-adc-using-mcp3008-pcf8591-and-ads1115
https://www.andrewgrabbs.com/interests/hydroponics/cheap-ph-meter-for-raspberry-pi-with-ads1115-and-ph4502c/

## Slide 3: Kalibrierung - Material
Destilliertes Wasser  Bauhaus
Muster für verschiedene ph-Werte
  jeweils in 250ml destilliertem Wasser auflösen

## Slide 4: Kalibrierung ph-Sensor
BNC kurzschliessen
Ausgang mit Poti bei BNC auf 2,5V einstellen

## Slide 5: Beschaltung
V+  5V  Vin
GND  2* auf GND
Po  auf Spannungsteiler (2 * 22 kOhm)
Mitte  ADC (IO34)

## Slide 6: Kalibrierung der Messwerte
ph-Wert fällt mit steigender Spannung
Geradengleichung: ph = k * mV +d
  ph bekannt z.B. 4,01
  mV gemessen  2220
  k (delta ph / delta mV) aus zwei Messpunkten
    (9,18-4,01) / (1660-2220) = -9,23 mV/ph
  d aus Formel für ph=4,01, k=-9,23 und 2220mV  24,5
    ph = -9,23 * mV (gemessen) + 24,5

## Slide 7: Testen
Werte mit Versuchsaufbau nachmessen