## Slide 1: Sensoren
Powersensor TA12-100

## Slide 2: Grundkonzept der Sensorverwaltung
Abstrakte Basisklasse übernimmt:
  Kommunikation über MQTT
    Berücksichtigung Threshold, Übertragung mindestens alle 15 Minuten
  Überprüft auf minimale und maximale Werte für den Sensor
  Statische Hilfsmethoden
    getPinState()
Aufgaben konkreter Sensoren
  Aktuellen Messwert ermitteln
    Bei weniger zeitkritischen Sensorabfragen  Sensorwert direkt auslesen
    Bei zeitaufwändigen Ermittlungen  im Hintergrund messen und über Variable zur Verfügung stellen
  Überschreiben measure()  mit setMeasurement() konkreten Messwert setzen

## Slide 3: Power-Sensor
HLW8012  keine vollständige galvanische Trennung 230V  Logik (FI fällt unter Umständen)
  Keine Schülerprojekte
TA12-100
  Vollständige galvanische Trennung

## Slide 4: TA12-100 - Bezugsquelle

## Slide 5: Beschaltung
ADC1 (Channel 6) über GPIO34
GND
N wird nicht beschaltet
Phase 2 * durch Kern führen
Messbereich erweitern  1 * durch Kern

## Slide 6: Library Power
In einem Hintergrundtask wird die Leistung alle Sekunden gemessen
  Bei 50 Hz  Periodendauer 20 ms
    Zwei Perioden lang messen
    Empirisch ermittelt  1000 Messungen
  Aufintegrieren der Messwerte
  Über Proportionalitätskonstante auf Leistung umrechnen
    Mit Leistungsmessgerät vergleichen
Letzter Messwert Wert steht zur Abfrage bereit
  -1 im Fehlerfall